## Slide 1: Měření základních taxačních veličin
Dendrometrie – cvičení 1 a 2
Zdeněk Adamec

## Slide 2: Základní taxační (dendrometrické) stromové veličiny
Tloušťka – d (cm)
Výčetní tloušťka - d1,3 (cm)
Obvod kmene – o (cm)
Výška – h (m)
Výška nasazení koruny – hk (m)
Kruhová plocha – g (m2)
Výtvarnice – f
Objem – v (m3)
Věk – t (roky)
Přírůst –i
  Tloušťkový – id (cm/rok)
  Výškový – ih (m/rok)
  Kruhové plochy - ig (m2/rok)
  Objemový - iv (m3/rok)

## Slide 3: Základní taxační (dendrometrické) porostní veličiny
Výměra – P (ha)
Počet stromů/ha – N/ha (ks/ha)
Kruhová výčetní základna/ha – G/ha (m2/ha)
Výtvarnice porostu – F
Zásoba/ha – V/ha (m3/ha)
Věk – t (roky)
Absolutní výšková bonita – AVB (m)
Relativní výšková bonita – RVB
Redukovaná plocha dřeviny – RPD (ha)
Redukovaná plocha porostu – RPP (ha)
Zastoupení dřeviny (%)
Zakmenění porostu – ρ

## Slide 4: Základní střední taxační (dendrometrické) porostní veličiny
Střední tloušťka - (cm)
Střední výška - (m)
Kruhová plocha středního kmene - (m2)
Objem středního kmene - (m3)
Přírůst
  Tloušťky středního kmene - (cm/rok)
  Výšky středního kmene - (m/rok)
  Kruhové plochy středního kmene - (m2/rok)
  Objemu středního kmene - (m3/rok)

## Slide 5: Tloušťka, obvod a příčný průřez stromu
Příčný průřez stromu – je uzavřená množina bodů, jejichž hranici představuje uzavřená hladká křivka 
Obvod stromu - délka konvexní čáry spojující vypouklé body na křivce 
Tloušťka stromu – kolmá vzdálenost dvou tečen vedených rovnoběžně v protilehlých bodech obvodu průřezu

## Slide 6: Pomůcky na měření tloušťky a obvodu stromu
Průměrky
  Jednoramenné – bez pohyblivého ramene – pouze mechanické
    Parabolická průměrka
    Úhlová průměrka
  Dvouramenné – s pohyblivým ramenem – mechanické i elektronické
    Milimetrové
    Taxační (provozní) – stupnice dělena do tloušťkových stupňů (1, 2, 4 nebo 5 cm)
Obvodová měřidla
  Měřící pouze obvod stromu
  Měřící obvod stromu a tloušťku stromu
Ostatní technologie – laserové skenery, mobilní telefony, počítačové
analýzy obrazu

## Slide 7: Pomůcky na měření tloušťky a obvodu stromu

## Slide 8: Pomůcky na měření tloušťky a obvodu stromu

## Slide 9: Pomůcky na měření tloušťky a obvodu stromu

## Slide 10: Pomůcky na měření tloušťky a obvodu stromu

## Slide 11: Zásady pro správné měření tloušťky a obvodu stromu
průměrka musí mít správnou a čitelnou stupnici
pohyblivé rameno musí po pravítku hladce klouzat
Dvouramenná průměrka se přikládá ke kmeni ve třech bodech (na pravítku a na pevném a pohyblivém rameni)
pohyblivé rameno průměrky musí být přesně kolmé k pravítku
průměrka se musí přikládat kolmo k podélné ose kmene
rameno průměrky musí být delší než polovina tloušťky kmene
u parabolické průměrky bez pohyblivého ramene je nutné dodržet rovnoběžnost pohledu měřiče a ramene průměrky
Obvodové pásmo musí být po celém svém průběhu kolmé na podélnou osu kmene

## Slide 12: Zásady pro správné měření tloušťky a obvodu stromu
Kuželka a kol. (2014)

## Slide 13: Chyby při měření tloušťky a obvodu stromu
Chyba z neseřízené průměrky
  Systematická chyba – nejčastěji záporná
  Chyba 1 – 4 % (při odklonu do 4 cm)

## Slide 14: Chyby při měření tloušťky a obvodu stromu
Chyba ze šikmého přiložení průměrky na kmen
  Systematická chyba – vždy kladná
  Velikost chyby při odklonu do 10° od roviny kolmé na podélnou osu kmene je do 1,5 %

## Slide 15: Chyby při měření tloušťky a obvodu stromu
Chyba z měření tloušťky v nesprávné výšce na kmeni
  Chyba náhodná – záleží na směru posunu
  Velikost chyby bývá do 3 %, pokud je posun do 30 cm od správného měřiště

## Slide 16: Chyby při měření tloušťky a obvodu stromu
Chyby při použití obvodového pásma
  Chyba ze šikmého přiložení pásma ke kmeni
    Přibližně dvojnásobná oproti stejnému druhu chyby u průměrky
  Chyba z měření tloušťky v nesprávné výšce na kmeni
    Velikost chyby srovnatelná se stejným druhem chyby u průměrky

## Slide 17: Vztahy mezi chybami tloušťky, obvodu a kruhové plochy
Relativní chyba vypočtené kruhové plochy příčného průřezu stromu z tloušťky se rovná dvojnásobku relativní chyby tloušťky stromu.
Relativní chyba vypočtené tloušťky stromu z jeho obvodu se rovná relativní chybě obvodu stromu.

## Slide 18: Výška stromu
Výška stromu – kolmá vzdálenost mezi dvěma rovnoběžnými rovinami vedenými kolmo na podélnou osu stromu a to v patě stromu a vrcholu stromu
Šmelko (2000)

## Slide 19: Pomůcky na měření výšek
Výškoměry pravé
  Založené na podobnosti pravoúhlých trojúhelníků
    Mechanické
    Elektronické – využití laseru nebo ultrazvuku
  Založené na stejnolehlosti obecných trojúhelníků
    mechanické
Výškoměry nepravé
  Různé geodetické přístroje
  Laserové skenery
  Drony
  Mobilní telefony
  Počítačové analýzy obrazu

## Slide 20: Pomůcky na měření výšek

## Slide 21: Pomůcky na měření výšek

## Slide 22: Pomůcky na měření výšek

## Slide 23: Zásady pro správné měření výšky stromu
Z měřického stanoviště vždy dobře vidět na vrchol i patu stromu
Dodržovat správnou odstupovou vzdálenost (= cca předpokládané výšce stromu)
Neměřit souše, zlomy, vývraty
Měřit pokud možno po vrstevnici
U nakloněných stromů měřit vždy tak, aby strom byl vychýlen doleva nebo doprava z pohledu měřiče
U listnatých dřevin dbát na správné zaměření na terminální výhon (vrchol stromu)

## Slide 24: Zásady pro správné měření výšky stromu
Kuželka a kol. (2014)

## Slide 25: Zásady pro správné měření výšky stromu
Kuželka a kol. (2014)

## Slide 26: Měření výšky využívající princip podobnosti pravoúhlých trojúhelníků
Šmelko (2000)

## Slide 27: Měření výšky využívající princip podobnosti pravoúhlých trojúhelníků
Šmelko (2000)

## Slide 28: Měření výšky využívající princip stejnolehlosti obecných trojúhelníků
Kuželka a kol. (2014)

## Slide 29: Výhody a nevýhody měření výšek s využitím různých principů
Princip podobnosti pravoúhlých trojúhelníků
  Výhody – přesnější, univerzálnější, větší výběr používaných technologií, dynamický vývoj
  Nevýhody – dražší, dvojí měření
Princip stejnolehlosti obecných trojúhelníků
  Výhody - levnější, jedno měření, snadno vyrobitelný
  Nevýhody – méně přesné (zvlášť pro stromy nad 25 m výšky), nutnost využívat měřickou lať, zastaralá mechanická technologie

## Slide 30: Zdroje chyb při měření výšek
Nezacílení na skutečný vrchol stromu
Nevhodně zvolená odstupová vzdálenost
Chybně nakalibrovaný elektronický výškoměr
Pohyb mimo měřické stanoviště během měření

## Slide 31: Věk stromu
Věk stromu - rozmezí od vzniku stromu až do okamžiku jeho zjišťování (měření)
Za vznik stromu lze považovat:
  Vyklíčení semene stromu (ve školce nebo v lese síjí či z přirozené obnovy)
  Založení porostu výsadbou (umělá obnova – měl by se připočíst věk sazenice, ale v praxi se to neprovádí)
Věk stromu lze zjistit:
Odečtením z LHP/O a LHE (doba od vzniku porostu)
Spočítáním letokruhů na pařezu
Spočítáním letokruhů na vývrtu dřeva
Spočítáním přeslenů u jehličnatých dřevin

## Slide 32: Principy určování věku stromu

## Slide 33: Principy určování věku stromu
http://uhulag.mendelu.cz/cz/veda/biometricka_laborator (2021)

## Slide 34: Principy určování věku stromu

## Slide 35: Principy určování věku stromu

## Slide 36: Kruhová výčetní základna porostu - KVZ
Kruhová výčetní základna - součet kruhových ploch příčných průřezů ve výčetní výšce u všech stromů na ploše jednoho hektaru
Prakticky ze zjišťuje relaskopováním různými pomůckami

## Slide 37: Pomůcky na měření kruhové výčetní základny
Relaskopická (Bitterlichova) hůl
Optický klín
Relaskop
Telerelaskop

## Slide 38: Pomůcky na měření kruhové výčetní základny

## Slide 39: Měření kruhové výčetní základy pomocí relaskopické hole
Strom zaujatý strom hraniční strom nezaujatý

## Slide 40: Měření kruhové výčetní základy pomocí optického klínu
Šmelko (2000)
Strom zaujatý strom hraniční strom nezaujatý

## Slide 41: Zásady pro správné měření kruhové výčetní základny
Měřit vždy ve výčetní výšce
Při použití relaskopické hole na středu stanoviště oko měřiče (konec hole)
Při použití optického klínu na středu stanoviště přímo klín
Znát násobný faktor optického klínu

## Slide 42: Chyby při měření kruhové výčetní základny
Chybně určené hraniční stromy
Nezapočítání stromů v zákrytu jiných stromů
Nedodržení vrcholu záměrného úhlu
Nedodržení měření ve výčetní výšce
Oční vada měřiče

## Slide 43: Zkusné plochy
Zkusné plochy slouží k objektivní inventarizaci lesa s požadovanou přesností při zvolené spolehlivosti
Nejčastěji plochy kruhové nebo pruhové
Převládá design sítě s pravidelnými rozestupy
Hlavní zjišťované informace jsou nejčastěji druh dřeviny, výčetní tloušťka, výška, pozice stromu
Vytyčování digitální i mechanické
Velikost plochy je dána např. hustotou porostu nebo střední tloušťkou
Využívá se často design soustředných kruhů

## Slide 44: Vytyčovací parametry zkusných ploch
Velikost výběru (počet zkusných ploch)
Intenzita výběru
Design rozmístění zkusných ploch

## Slide 45: Počet zkusných ploch -n (velikost výběru)
- kvantil studentova rozdělení (nositel spolehlivosti)
- variační koeficient sledované veličiny (nejčastěji zásoby porostu)
- požadovaná tolerovaná chyba určení sledované veličiny (nejčastěji zásoby porostu (nositel přesnosti)
POČET ZKUSNÝCH PLOCH NEZÁVISÍ NA VELIKOSTI POROSTU!

## Slide 46: Intenzita výběru – i%
i
- celková výměra všech změřených zkusných ploch
– celková výměra inventarizované oblasti (nejčastěji porostu)
Intenzita je ukazatelem efektivity – výběrové metody se považují za efektivní a rentabilní do intenzity ± 30%, při vyšší intenzitě se již volí celoplošné metody

## Slide 47: Design rozmístění zkusných ploch
Systematický rovnoměrný
Systematický nerovnoměrný
Jednoduchý (náhodný)
Šmelko (2000)

## Slide 48: Kruhové zkusné plochy
Nejběžnější zkusné plochy
Nejmenší obvod => nejmenší počet hraničních stromů
Při stejné intenzitě větší počet ploch než pásových => lepší reprezentativnost na zvoleném území
Nutno dělat při vytyčování korekce na sklon svahu

## Slide 49: Velikost kruhové zkusné plochy
Velikost zkusné plochy v arech | 10 | 5 | 3 | 2
Počet stromů/ha | <375 ks | 375-650 ks | 651-1250 ks | 1251-1875 ks
Střední tloušťka | +32 cm | 27-32 cm | 20-26 cm | 12-19 cm
Při využití designu soustředných kruhů je nejběžnější velikost plochy 500 m2 (poloměr kruhu 12,62 m) a například při metodě SPI menší kruhy mají poloměr 2, 3 a 7 metrů
Šmelko (2000)

## Slide 50: Vytyčování kruhové zkusné plochy
Šmelko (2000)

## Slide 51: Pásové zkusné plochy
Jednodušeji se vytyčují
Vhodnější do složitých a nepřehledných terénů
Oproti kruhovým plochám se jich vytyčuje menší počet => jsou méně reprezentativní a hůře se uplatňuje např. stratifikovaný výběr
Nutno dělat při vytyčování korekce na sklon svahu

## Slide 52: Velikost pásové zkusné plochy
Šířka pásu v metrech | 10 | 6 | 6 | 
Počet stromů/ha | <375 ks | 375-650 ks | 651-1250 ks | 1251-1875 ks
Střední tloušťka | +32 cm | 27-32 cm | 20-26 cm | 12-19 cm
Šmelko (2000)

## Slide 53: Vytyčování pásové zkusné plochy
Šmelko (2000)

## Slide 54: Seznam citovaných zdrojů
Kuželka, K., Brožková, H., Marušák, R., Surový, P., Tauber, R., Urbánek, V., Vopěnka, P. (2014): Měření lesa. Moderní metody sběru a zpracování dat. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha: 164 s.
http://uhulag.mendelu.cz/cz/veda/biometricka_laborator (2021)
Šmelko, Š.(2000): Dendrometria. Vysokoškolská učebnica. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen: 399 s.