## Slide 1: Stanovení zásoby porostu – relaskopická metoda
Dendrometrie – přednáška 5
Zdeněk Adamec

## Slide 2: Relaskopická metoda
Výběrová reprezentativní metoda založená na principu „úhlového měření stromů“
Odvozena v roce 1948 prof. Walterem Bitterlichem
Klíčové je měření kruhové výčetní základny na hektar s využitím záměrného úhlů vytvořeného relaskopickou pomůckou
Využívá virtuálních kruhových zkusných ploch na úrovni jednotlivého stromu

## Slide 3: Princip metody
Vytvoření záměrného úhlu a virtuální zkusné plochy pro každý strom – velikost plochy závisí na velikosti jedince a velikosti záměrného úhlu
Poloměr virtuální zkusné plochy je C násobkem tloušťky stromu d
C je tzv. distanční faktor

## Slide 4: Princip metody
Do výpočtu kruhové výčetní základny/ha vstupují jen stromy, kteří svojí virtuální plochou spadají do relaskopického stanoviště

## Slide 5: Princip metody
Šmelko (2000)
poloměr virtuální plochy R odvozený z rozměrů relaskopické hole
distanční faktor C odvozený z rozměrů relaskopické hole
poloměr virtuální plochy R odvozený podle velikosti záměrného úhlu

## Slide 6: Princip metody – odvození násobného faktoru podle rozměrů relaskopické hole

## Slide 7: Princip metody – odvození násobného faktoru podle velikosti záměrného úhlu

## Slide 8: Princip metody – určení kruhové výčetní základny/ha na stanovišti s využitím násobného faktoru
c je násobný faktor relaskopické pomůcky
M je počet zaujatých a hraničních stromů na relaskopickém stanovišti

## Slide 9: Princip metody – vztah mezi distančním (C) a násobným faktorem (c)

## Slide 10: Pomůcky na měření kruhové výčetní základny
Relaskopická (Bitterlichova) hůl
Optický klín
Zrcadlový relaskop
Telerelaskop

## Slide 11: Pomůcky na měření kruhové výčetní základny – relaskopická hůl
Šmelko (2000)

## Slide 12: Pomůcky na měření kruhové výčetní základny – relaskopická hůl
Určení násobného faktoru hole lze odvodit ze vztahů:
Nebo lze rovnou využít vztah:
Šmelko (2000)

## Slide 13: Pomůcky na měření kruhové výčetní základny – optický klín
Cejchování optického klínu = určení jeho násobného faktoru v praxi:
  Výběr libovolného stromu a změření jeho výčetní tloušťky d (např. 26 cm)
  Odstup na takovou vzdálenost R, že strom se přes klín zobrazuje přesně jako hraniční (např. 12,80 m)
  Dosazení hodnot do vzorce na výpočet násobného faktoru:

## Slide 14: Pomůcky na měření kruhové výčetní základny – zrcadlový relaskop
Kromě KVZ také:
  výčetní tloušťka kdekoliv na stromě
  Výška stromu
  Měření výtvarnicové výšky
  Sklon svahu
Automatická korekce na sklon svahu
Pouze pevně dané odstupové vzdálenosti (15, 20, 25, 30 m)
https://www.silvanus.at/relaskop-s-175-ms.html

## Slide 15: Pomůcky na měření kruhové výčetní základny - telerelaskop
Vyžaduje stativ
Z libovolné odstupové vzdálenosti
Stejné funkce jako zrcadlový relaskop
Principiálně se jedná o tachymetrický přístroj – 1 tachymetrická jednotka = 1 % vodorovné odstupové vzdálenosti od stromu
https://fennerschool-associated.anu.edu.au/mensuration/gr/TELEREL.GIF

## Slide 16: Měření kruhové výčetní základy pomocí relaskopické hole
Strom zaujatý strom hraniční strom nezaujatý

## Slide 17: Měření kruhové výčetní základy pomocí optického klínu
Šmelko (2000)
Strom zaujatý strom hraniční strom nezaujatý

## Slide 18: Praktické provedení relaskopování
Terénní práce:
Seznámení se s porostem a jeho podmínkami (hranice, terén, dřevinné složení atd.)
Volba relaskopické pomůcky a stanovení jejího násobného faktoru
Určení stupně rozrůzněnosti (SR) zásoby porostu (stupnice 1-5)
Podle SR určit počet relaskopických stanovišť (v tomto případě se počítá s obecnou přesností metody do 10 %) (alternativně lze určit počet relaskopických stanovišť podle klasického vzorce na velikost výběru (dle požadované přesnosti, spolehlivosti a variability zásoby)
Na základě počtu stanovišť a plochy porostu určit odstupovou vzdálenost (nejčastěji využíván čtvercový spon)

## Slide 19: Praktické provedení relaskopování
Určení pozice prvního stanoviště – ½ stanovené odstupové vzdálenosti od hranice porostu – strom, na který jsem měřil vzdálenost, tak označit páskou s číslem stanoviště a 2 m jižně od něj umístit kolík, který určuje střed relaskopického stanoviště
Pomocí relaskopické pomůcky (a znalosti jejího násobného faktoru c) spočítat na stanovišti pro každou dřevinu zvlášť kruhovou výčetní základnu/ha
Pro každou dřevinu určit střední tloušťku (pomocí odhadního vzorce aplikovaného na zaujaté a hraniční stromy)
Pro strom se střední tloušťkou změřit jeho výšku a tu označit za střední výšku
Změřit sklon terénu ve stupních na stanovišti
Přesun na druhé stanoviště již na plnou odstupovou vzdálenost

## Slide 20: Praktické provedení relaskopování
Od druhého stanoviště se již opakuje postup jako na prvním stanovišti
Po proměření všech relaskopických stanovišť provést přímo v terénu ještě test racionality (viz cvičení 6A) – další postup je již ve fázi kancelářských prací
Kancelářské práce (detailní popis viz cvičení 6A):
Výpočet G/ha po dřevinách i za porost a to včetně všech korekcí – na svah i na násobný faktor
Stanovení výtvarnicových výšek
Výpočet zásoby dřeviny a porostu (s kůrou i bez kůry)
Dokončení popisu porostu dopočítáním ostatních taxačních veličin (zastoupení, zakmenění, AVB, RVB atd.)

## Slide 21: Výpočet zásoby porostu a zásoby na hektar
Vs.k./ha dřeviny = G̅upr/ha * JHF
Vs.k./porost dřeviny = Vs.k./ha dřeviny * výměra porostu
Vs.k./porost celkem= Σ Vs.k./porost dřeviny
Vb.k. = Vs.k. * koeficient na kůru

## Slide 22: Zásady pro správné měření kruhové výčetní základny
Měřit vždy ve výčetní výšce
Při použití relaskopické hole na středu stanoviště oko měřiče (konec hole)
Při použití optického klínu na středu stanoviště přímo klín
Znát násobný faktor optického klínu

## Slide 23: Chyby při měření kruhové výčetní základny
Chybně určené hraniční stromy
Nezapočítání stromů v zákrytu jiných stromů
Nedodržení vrcholu záměrného úhlu
Nedodržení měření ve výčetní výšce
Nerozlišování jednotlivých etáží
Oční vada měřiče

## Slide 24: Seznam citovaných zdrojů
Šmelko, Š.(2000): Dendrometria. Vysokoškolská učebnica. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen: 399 s.
https://www.silvanus.at/relaskop-s-175-ms.html
https://fennerschool-associated.anu.edu.au/mensuration/gr/TELEREL.GIF