Analýza malých výběrů – Hornova metoda

2) výpočet charakteristik

ODHAD POLOHY – PIVOTOVÁ POLOSUMA

ODHAD VARIABILITY - PIVOTOVÉ ROZPĚTÍ

INTERVAL SPOLEHLIVOSTI STŘEDNÍ HODNOTY

Byla sledována biologická spotřeba kyslíku v říční vodě po dobu 10 dnů. Analyzujte naměřená data a určete nejlepší odhad střední hodnoty BSK.

| 6.5 | 5.8 | 16.7 | 6.4 | 7 | 6.3 | 7 | 9.2 | 6.7 | 6.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Výpočet podle Hornova postupu:

- Hloubka pivotu H:

- Data seřadíme podle velikosti a určíme pivoty (dolní a horní)

| 5.8 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7 | 9.2 | 16.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Vypočítáme pivotovou polosumu a pivotové rozpětí

PL = (6,4 + 7)/2 = 6,7 	                 	RL 7 – 6,4 = 0,6

- Určíme interval spolehlivosti střední hodnoty:

### Porovnání výsledků různých způsobů výpočtu

| Charakteristika | klasická analýza (za předpokladu normálního rozdělení) | Box-Coxova transformace | Hornův postup |
| --- | --- | --- | --- |
| střední hodnota | 7,83 | 6,81 | 6,70 |
| dolní hranice IS stř.hodn. | 5,51 | 6,28 | 6,30 |
| horní hranice IS stř.hodn. | 10,15 | 7,67 | 7,10 |
| směrodatná odchylka | 3,25 | 0,90 | 0,60 |
| šikmost | 2,76 |  |  |
| špičatost | 7,92 |  |  |

# Text boxes

výrazně levostranné rozdělení, 1-2 odlehlé body,

podle Shapiro Wilkova testu nenormální rozdělení, relativně malý výběr – 10 hodnot

4 (  n ( 20

1) určení pivotů

dolní pivot xD = x(H)           horní pivot xH = x(n+1-H)